### MEMORIAL DESCRITIVO

## OBRA	: ADEQUAÇÃO POLICLÍNICA CENTRAL

## LOCAL	: RUA FÉLIX DA CUNHA, 1112 – CAÇAPAVA DO SUL

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A intervenção arquitetônica constitui-se pelo fechamento do abrigo existente com a colocação de uma janela medindo 300 x 100 cm com as mesmas características das existentes. Substituição da porta externa de 180 x 230 cm por uma porta interna medindo 90 x 210 cm, sendo que o vão restante deverá ter acabamento conforme o existente.

Construção de um abrigo para veículo que mede 390 x 740 cm e a abertura de uma porta na circulação existente medindo 120 x 230 cm.

A execução desta intervenção deverá estar de acordo com a planta arquitetônica e sintetiza-se basicamente nos serviços abaixo relacionados:

- FUNDAÇÕES:

As fundações serão em concreto ciclópico no traço 1:3:6  e escavações até atingir solo firme respeitando a profundidade mínima de 40 cm, respaldada por uma cinta de amarração em concreto armado sobre regularização do alicerce de altura igual a 25 cm, com ferragem diâmetro 3/8” no sentido longitudinal e estribos diâmetro 4,6 mm a cada 15 cm, impermeabilizada com hidroasfalto na face superior.

- ESTRUTURAS:

Vigas estruturais de concreto armado no traço 1:2,5:3 de cimento, areia e brita.

Laje pré-moldada do tipo mista no abrigo, com revestimento na parte superior em concreto armado conforme especificação do fabricante.

- ALVENARIAS:

Alvenarias de tijolos maciços de boa qualidade e dimensões uniformes, com espessuras e localização conforme projeto arquitetônico.

- COBERTURA:

A cobertura na parte ampliada em telhas de cimento amianto 6 mm, sobre estrutura de madeira com as mesmas características das existentes.

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

O compartimento que tem porta para a sala de fisioterapia deverá ser adaptado para funcionar um WC com lavatório e vaso sanitário com as mesmas características dos existentes. As caixas sifonadas e canalizações de água e esgoto com tubos de PVC rígido.

Ampliação da rede de esgoto e ramais de água existentes conforme projeto específico.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Instalação de novos circuitos dimensionados e protegidos conforme a potência dos equipamentos de acordo com o projeto específico.

Utilização de eletrodutos de PVC tipo flexível de boa qualidade em instalações embutidas na laje e alvenarias.

Caixas de passagem plásticas nos pontos de iluminação, interruptores e tomadas.

- ESQUADRIAS:

A janela da sala de fisioterapia medindo 300x100 cm será metálica de acordo com as características das existentes.

Porta externa de abrir em duas folhas medindo 120x230 cm em perfis de alumínio com vidros semitransparentes.

Porta interna medindo 90x210 cm em madeira com ferragens de boa qualidade, conforme especificações quantificadas.

- REVESTIMENTOS:

Revestimento interno nas paredes será constituído pela aplicação de massa corrida sobre reboco.

Revestimento externo será completo com salpique, emboço e reboco nas alvenarias externas e tetos.

- PISOS:

O piso existente no abrigo atual deverá ser removido e reutilizado no novo abrigo. Substituição do piso interno vinílico 30x30 cm espessura 2 mm na cor branca e piso externo em placas de basalto.

- VIDROS:

Vidros semitransparentes 4 mm colocados com baguetes de alumínio.

- PINTURAS:

Pintura com acabamento de tinta acrílica (duas demãos) nos tetos e paredes sobre uma demão de selador acrílico.

Pintura das esquadrias de madeira e metálicas em esmalte sintético, após o conveniente lixamento e aplicação de fundo apropriado.

- LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:

Aparelhos e acessórios sanitários de louça com metais cromados de acordo com as características dos existentes

Caçapava do Sul, Fevereiro de 2010.

Zauri Tiaraju Ferreira de Castro

Prefeito Municipal

Eng° Civil Ari da Costa Moreira

Secretário da Coorddenação e Planejamento

Zauri Tiaraju Ferreira de Castro

Prefeito Municipal

Eng° Civil Ari Moreira

CREA 29.969

Resp. Técnico

Zauri Tiaraju Ferreira de Castro

Prefeito Municipal

Eng° Civil Ari da Costa Moreira

Secretário da Coorddenação e Planejamento

Zauri Tiaraju Ferreira de Castro

Prefeito Municipal

Eng° Civil Ari da Costa Moreira

Secretário da Coorddenação e Planejamento

Zauri Tiaraju Ferreira de Castro

Prefeito Municipal

Eng° Civil Ari da Costa Moreira

Secretário da Coorddenação e Planejamento