# SECRETARIA DE OBRAS

# EMPREENDIMENTO: Execução de Micro Revestimento Asfáltico a Frio na Entrada da Cidade

## TIPO DE SERVIÇO: RESTAURAÇÃO DA VIA DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

## Av. Presidente Kennedy - trecho entre a BR 392 e a Rua Barão de Caçapava - Caçapava do Sul - RS

#### MEMORIAL DESCRITIVO

### APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo refere-se a obra de restauração da via de acesso a cidade, Av. Presidente Kennedy - trecho entre a BR 392 e a Rua Barão de Caçapava, com micro revestimento asfáltico a frio e sinalização horizontal.

##### JUSTIFICATIVA

A aplicação de micro revestimento e de sinalização horizontal na via consiste em recuperar as condições superficiais do revestimento desgastado, sendo empregada como camada de selagem, de impermeabilização e de rejuvenescimento do pavimento, propiciando melhores condições de conforto e segurança ao rolamento por parte dos usuários e ao mesmo tempo protegendo o pavimento.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1 – DESCRIÇÃO DO PROJETO DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO:

1.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

Limpeza da área a ser aplicado o micro revestimento a frio com 1,6 cm de espessura, com a utilização de jato d'água / ar, vassoura mecânica ou rotativa, para uma perfeita limpeza da pista.

1.2 – MICRO REVESTIMENTO:

Consiste na associação de agregado, material de enchimento (fíller), emulsão asfáltica modificada por polímero do tipo SBS, água, aditivos necessários, com consistência fluída, uniformemente espalhada sobre uma superfície previamente preparada.

Este serviço em questão deve ser executado obedecendo, integralmente, a Norma Técnica do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT 035/2005-ES, incluindo as demais Normas Técnicas citadas, referências normativas, definições, condições gerais e específicas, manejo ambiental, as inspeções / controle tecnológico e os critérios de medição.

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a aplicação do micro revestimento:

a – Equipamento de Limpeza: para a limpeza da superfície utilizam-se vassouras mecânicas, jatos de ar comprimido, e outros.

b – Equipamento de Mistura e de Espalhamento: o micro revestimento deve ser executado em equipamento apropriado (caminhão usina).

1.2.1 – INSTRUÇÕES GERAIS:

As Normas de execução a seguir anunciadas tem como objetivo garantir que as obras sejam construídas dentro da máxima fidelidade aos parâmetros e detalhes estabelecidos no projeto. A fiscalização designada pela CONTRATANTE  será o elemento ativo hábil que atuará no sentido de garantir a observância a essas Normas e Procedimentos. Serão observadas as seguintes preposições:

- Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as Normas de Execução e em restrita obediência aos critérios e determinações da fiscalização;

- Todos os materiais aplicados deverão ser de primeira qualidade, atenderem às especificações pertinentes e serem submetidos a ensaios para efeito de liberação;

- Será empregada mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada serviço.

- Serão impugnados pela fiscalização todos os serviços e materiais que não satisfizerem às condições contratuais, às Normas de execução ou outras especificações previstas para os diversos casos;

- Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, imediatamente após o pedido da fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses serviços;

- As amostras de materiais aprovados pela fiscalização, depois de convenientemente autenticadas por esta e pela construtora, deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro de obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados;

- Em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos por marca comercial ou nome de fabricante, ficará subentendida a alternativa similar ou rigorosamente equivalente, mediante aprovação prévia da fiscalização;

– Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas especificações ou que não se destinem à obra.

2 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

A OBRA conta com a execução de pintura de sinalização horizontal com tinta à base de resinas acrílicas emulsionadas em água e colocação de tachas refletivas para a demarcação de pavimentos rodoviários nos locais indicados no projeto.

2.1 – CARACTERÍSTICAS:

2.1.1 – TINTAS:

O recipiente da tinta deve apresentar-se em bom estado de conservação, consideram-se como defeitos as seguintes ocorrências:

– fechamento imperfeito;

– vazamento;

– falta de tinta;

– amassamento;

– rasgões e cortes;

– falta ou insegurança de alça;

– má conservação;

– marcação deficiente.

Após aplicação, deve apresentar plasticidade e elevada aderência às esferas de vidro retrorefletivas, ao pavimento ou sinalização anterior, devendo resultar em uma película fosca, de aspecto uniforme, não podendo ser constatada a ocorrência de rachaduras, manchas ou outras irregularidades durante o período de sua vida útil.

2.1.2 – ESFERAS DE VIDRO:

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831 e NBR 14281.

2.1.3 – SOLVENTES:

Os solventes usados na diluição da tinta ou limpeza dos equipamentos é água potável.

2.1.4 – EQUIPAMENTOS:

Devem ser utilizados os seguintes equipamentos:

– escovas, compressores para limpeza com jato de ar ou água, de forma a limpar e secar apropriadamente a superfície a ser demarcada;

– motor de autopropulsão;

– compressor com tanque pulmão de ar, com capacidade no mínimo 20% superior à necessidade típica de aplicação, vazão de 3m³/min. e pressão 7kgf/cm²;

– tanques pressurizados para tinta, fabricados em aço inoxidável, ou aço-carbono, material que requer manutenção mais intensa;

– reservatórios para microesferas de vidro a serem aplicadas por aspersão;

– agitadores mecânicos para homogeneização da tinta;

– quadro de instrumentos e válvulas para regulagem, controle de acionamento de pistolas, conta-giros, horímetro e odômetro;

– sistema de limpeza com solvente;

– sistema sequenciador para atuação automática das pistolas de tinta, permitindo variar o comprimento e a cadência das faixas;

– dispositivos a ar comprimido para aspersão das microesferas de vidro, espalhadores, devendo apresentar flexibilidade para troca de bicos, orifícios, adequando-se para aspergir microesferas de quaisquer granulometrias e pressões entre 0,15 e 0,35 kgf/cm²;

– sistemas limitadores de faixa;

– sistemas de braços suportes para pistolas;

– dispositivos de segurança.

– termômetro para quantificar a temperatura ambiente do pavimento, um higrômetro para a umidade relativa do ar, trena e um medidor de espessura.

2.2 – EXECUÇÃO:

2.2.1 – Considerações Gerais:

Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver acima de 40ºC ou estiver inferior a 5ºC, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação;

A diluição da tinta só pode ser feita após a adição das microesferas de vidro tipo I A, com no máximo 5% em volume de solvente, para o ajuste da viscosidade. Qualquer outra diluição deve ser expressamente determinada ou autorizada pela fiscalização.

Sempre que houver insuficiência de contraste entre as cores do pavimento e da tinta, as faixas demarcatórias devem receber previamente pintura de contraste na cor preta, para proporcionar melhoria na visibilidade diurna. A tinta preta deve ter as mesmas características da utilizada na demarcação.

Se não especificada, a espessura de aplicação deve ser de no mínimo 0,6 mm

A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no mínimo, 30 minutos após o término da aplicação.

A aplicação pode ser mecânica ou manual.

2.2.2 – Sinalização:

Os serviços só podem ser iniciados após sinalizar adequadamente o local.

2.2.3 – Pré-demarcação:

Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de garantir o alinhamento e configuração geométrica da sinalização horizontal.

Nos casos de recuperação de sinalização existente, não é permitido o uso das faixas de pinturas existentes como referencial de marcação.

Quando, a marcação da pintura nova não for coincidente com a existente, e for necessária a remoção da pintura antiga, a remoção deve ser executada conforme o item 4.4 da NBR 15405.

2.2.4 – Limpeza:

Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou partículas de pavimento em estado de desagregação.

2.2.5 – Mistura das Esferas de Vidro à Tinta:

As esferas de vidro retro-refletivas tipo I B devem ser adicionadas à tinta na razão de 200 g/l de tinta, de modo a permanecerem internas à película aplicada.

As esferas de vidro retro-refletivas tipo I B, C ou tipo III devem ser aspergidas concomitantemente com a tinta à razão de 350 g/m², resultando em perfeita incorporação das esferas de vidro na película de tinta.

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a execução dos serviços, a obra deverá ser limpa e livre de entulhos. A via será considerada entregue ao tráfego somente depois de concluída e sinalizada, mediante parecer da fiscalização.

Caçapava do Sul, 04 de Dezembro de 2014.

Ilson Tolfo Tondo

Secretário de Obras

Rodrigo Freitas – Eng° Civil

CREA n° 152.955-D