EDITAL Nº 2595/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 327/2017

OBJETO: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares para estruturação da rede de serviços de atenção básica à saúde.

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 01/06/2017 - 08:00 horas

LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 14/06/2017 – 08:55 horas

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/06/2017 – 09:00 horas

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 14/06/2017 – 09:30 horas

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, no seguinte endereço eletrônico: www.pregaobanrisul.com.br

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 DIAS

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE

Caçapava do Sul, 29 de Maio de 2017.

ELENILTON ILHA FLORES,

Pregoeiro.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1709/2005, para aquisição de materiais destinados à estruturação da rede de serviços de atenção básica a saúde, sendo assegurada a participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme dispõe a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, devendo atender as especificações descritas no ANEXO I, o qual passa a ser parte integrante do presente Edital.

1 – DO OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, conforme descrição e quantidades a seguir:

LOTE 01 - 02 (DUAS) AUTOCLAVES;

Especificações: Autoclave Horizontal de Mesa, para esterilização a vapor, para equipamentos médico-odontológicos, modelo horizontal, digital, mínimo de 6 ciclos de operação, sendo 1 extra de secagem, painel frontal, capacidade de no mínimo 40 litros, câmara de esterilização em aço inox, as dimensões internas da câmara (diâmetro x comprimento) no mínimo de 300 x 600 mm, e as dimensões externas da autoclave (altura x largura x comprimento) de no mínimo 465 x 540 x 750 mm, com no mínimo 3 bandejas internas em inox, com reservatório interno de no mínimo 3 litros para colocação de água destilada, descarga automática, indicação luminosa de equipamento em operação, indicação luminosa e/ou sonora de fim do ciclo, indicação luminosa e/ou sonora de falha no sistema, sistema de segurança impedindo o funcionamento sem água, não deverá haver partida do ciclo ou entrada de água para a câmara de esterilização, caso a porta do equipamento não esteja fechada, temperatura durante o ciclo de esterilização de no mínimo 121 ºC, 127 ºC, 134 ºC, desaeração automática, e despressurização automática, fechamento da porta por manípulo de duplo estágio de fechamento, travamento com dispositivo eletrônico micro-swith ou superior, sistema de secagem porta fechada, termostato para controle da temperatura, possuir bip sonoro de aviso, câmara deverá ser revestida com lã de rocha ou superior, pés de borracha não condutores e com ajuste de nivelamento, tubulação com cobre, potência de no mínimo 2.000 WATTS, voltagem 220 Volts, garantia de 1 (um) ano, assistência técnica de instalação e operação realizada pelo fornecedor, registro na ANVISA – Ministério da Saúde.

LOTE 02 - 06 (SEIS) BALANÇAS ANTROPOMÉTRICA ADULTO;

Especificações: Balança Antropométrica Adulto Eletrônica Digital, com capacidade de pesagem de até 180 Kg, com resolução de 100 gramas, e possuir tara comandada por botão, possuir mostrador (display), digital com 5 (cinco) dígitos, plataforma de pesagem com estrutura tubular, acabamento da base em borracha antiderrapante, pés reguláveis em borracha sintética, alimentação elétrica: 110/220 V / 60 Hz, com manual técnico e do usuário. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 03 - 05 (CINCO) BALANÇAS ANTROPOMÉTRICA INFANTIL;

Especificações: Balança Antropométrica infantil, material de confecção em polipropileno, possuir balde espremedor, possuir kit com MOPs líquido e pó, placa de sinalização e pá, saco de vinil; Prazo de garantia de no mínimo 12 meses. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 04 - 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS;

Especificações: Cadeira de Roda Adulto, assento e encosto em lona dobrável reforçada, para até 150 Kg, possuir apoio de pés regulável e removível, estrutura em aço/ferro pintado, possuir rodas com pneus de borracha maciços e freios bilaterais. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 05 - 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA;

Especificações: Cadeira de Roda Pediátrica, assento e encosto em lona dobrável reforçada, para até 80 Kg, possuir apoio de pés regulável e removível, estrutura em aço/ferro pintado, possuir rodas com pneus de borracha maciços e freios bilaterais. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 06 – 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA;

Especificações: Cadeira odontológica totalmente automatizada, incluindo acessórios, equipo, refletor, mocho, e unidade de água, totalmente automático, com movimentos do assento e do encosto automáticos acionados através de pedal de comando, estofamento em espuma injetada ou PVC, com apoio lombar e sem costura, braço esquerdo fixo e o direito com abertura, sistema de volta a zero em um único comando, acionamento do refletor através do pedal de comando, em cor clara, conforme abaixo discriminado:

Equipo: Modelo kart com base móvel, montado sobre pedestal com 4 (quatro) rodízios duplos, totalmente pneumáticos com acionamento pneumático individual para cada ponta, base e coluna com linhas arredondadas, deve possuir um terminal para alta rotação, um terminal tipo borden para baixa rotação e uma seringa tríplice, torneira do spray de alta rotação no corpo do terminal, reservatório de água em policarbonato ou similar transparente, com capacidade de 500 ml, acompanhado com pelo menos duas bandejas removíveis fabricadas em alumínio ou aço inox, pedal único, pneumático de acionamento progressivo para comando das peças de mão, mangueiras flexíveis, lisas e leves;

Refletor: Mono focal, potência de 20.000 Lux; luz branca fria com lâmpada incandescente halógena, 12 V e 55 W, cabeçote com espelho especial multifacetado com tratamento multicoating, cabeçote com puxadores bilaterais, puxador ergonômico de fácil assepsia, coluna de fixação e braço pantográfico multiarticulado com movimentação vertical e horizontal em aço pintado com tinta a base de poliuretano lisa e de alto brilho, permitir giro de 620 graus;

Unidade de água: Deve ser acoplada a cadeira, bacia ou cuba removível confeccionada em cerâmica esmaltada ou porcelana, dutos de água e esgoto, composta de 01 (um) sugador a ar (Pneumático) com acionamento automático, possuir filtro para retenção de detritos, caixa de esgoto blindada em PVC com suspiro e abafador;

Mocho: Sistema de elevação de assento por gás pressurizado acionado por alavanca lateral, base estável com 05 (cinco) rodízios duplos, assento anatômico com borda da frente arredondada, encosto anatômico tipo concha com ajuste de aproximação, assento e encosto com estofamento de espuma resistente e densidade confortável com revestimento de plástico PVC, liso e sem costura de fácil assepsia;

Características Elétricas: Tensão de alimentação 127/220 V ou sistema bi volt automático de tensão, frequência de alimentação 60 Hz, tipo de cabo de rede deve seguir a norma ABNT NBR 141.136:2002, deve possuir fusível de proteção.

Observação: Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 07 - 03 (TRÊS) CARROS DE CURATIVOS;

Especificações: Carro de curativo utilizado no apoio a curativos com utensílios para este fim, possuir estrutura do carro em aço inoxidável, possuir balde e bacia construídos em aço inoxidável, possuir suporte para balde e bacia, com rodízios giratórios. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 08 - 01 (UM) CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA;

Especificações: Carro de material de limpeza de confecção em polipropileno, possuir balde espremedor, possuir kit com MOPs líquido e pó, placa de sinalização e pá, saco de vinil. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 09 - 01 (UMA) CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO;

Especificações: Central de nebulização com Inalador com múltiplas saídas, tipo/número de saídas para compressor 4 saídas, potência mínima 2 Hp. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 10 - 02 (DOIS) CILINDROS DE GASES MEDICINAIS;

Especificações: Cilindro em alumínio, capacidade mínima de 07 (sete) litros, suporte com rodízios, possui válvula, manômetro e fluxômetro. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 11 - 02 (DOIS) COLPOSCÓPIOS;

Especificações: Colposcópio equipamento utilizado para visualização do colo uterino, vagina e vulva. Aumento variável, possui braços, câmera e monitor, 220 volts. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 12 - 01 (UM) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA);

Especificações: Desfibrilador externo automático, equipamento cuja função é reverter um quadro de fibrilação auricular ou ventricular, através do modo de desfibrilação externa automática, possuir 2 (dois) eletrodos, bateria de no mínimo 50 choques, possuir tela de ECG. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 13 - 02 (DOIS) DERMATOSCÓPIOS;

Especificações: Dermatoscópio, aumento de 10x, iluminação LED, digital com diversas aplicações, captação de imagem com zoom de 5-500x, arquivo digital, fotografa e filma com até 5 mp, ajustes de foco e iluminação, pequeno, leve e portátil, garantia de 12 (doze) meses fornecida pelo fornecedor ou fabricante.

LOTE 14 - 02 (DOIS) DETECTORES FETAIS;

Especificações: Detector de batimento cardíacos fetais, tipo Sonar, portátil, possuir saída para fone de ouvido, operar com pilhas, possuir ajuste de volume, possuir transdutor piezoelétrico. Acessórios básicos: pias (1,5 V), capa protetora, fone de ouvido, a densidade de potência acústica não deve ser superior a 10 mW/cm2. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 15 - 10 (DEZ) ESFIGMOMANÔMETROS ADULTO;

Especificações: Esfigmomanômetro adulto para medição de pressão arterial em pacientes adultos, possuir manômetro aneroide com faixa de medição de 0 a 300 mmHg, possuir precisão de +/- mmHg, material de confecção em nylon braçadeira/fecho em metal, possuir manguito em borracha sintética ou látex, possuir válvula de controle da saída de ar em metal cromado, possuir pêra para insuflação em borracha sintética ou látex, possuir válvula unidirecional da bomba de ar, estar acondicionado em embalagem individual, ser verificado e certificado pelo INMETRO. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 16 - 05 (CINCO) ESFIGMOMANÔMETROS INFANTIL;

Especificações: Esfigmomanômetro para medição de pressão arterial em pacientes infantis, possuir manômetro aneroide com faixa de medição de 0 a 300 mmHg, possuir precisão de +/- mmHg, material de confecção em nylon braçadeira/fecho em metal, possuir manguito em borracha sintética ou látex, possuir válvula de controle da saída de ar em metal cromado, possuir pera para insuflação em borracha sintética ou látex, possuir válvula unidirecional da bomba de ar, estar acondicionado em embalagem individual, ser verificado e certificado pelo INMETRO. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 17 - 04 (QUATRO) ESTETOSCÓPIOS ADULTO;

Especificações: Estetoscópio Adulto, aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes adultos, biauricular em aço inoxidável, com olivas de silicone, molas internas ajustáveis proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 18 - 02 (DOIS) ESTETOSCÓPIOS INFANTIL;

Especificações: Estetoscópio infantil, aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes pediátricos e neonatos, biauricular em aço inoxidável, com olivas de silicone, molas internas ajustáveis proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 19 - 01 (UM) ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL;

Especificações: Eletrocardiógrafo portátil, semiautomático de 1 canal, com 12 derivações padrão, registro por impressora térmica modos manual e automático para impressão de DI a VI e manual de V2 a V6. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 20 - 03 (TRÊS) FOCOS REFLETOR AMBULATORIAL;

Especificações: Foco de luz para procedimentos ambulatoriais, composto por base móvel com rodízio, de cúpula única, possuir nível de iluminamento mínimo de um metro de distância, possuir sistema de alimentação por rede elétrica, possuir sistema de braço articulável, para movimentos mínimos de torção e flexão. Acessórios básicos: possuir cabo de alimentação (2 P+T) conforme ABNT, com no mínimo 2 metros, possuir lâmpadas sobressalentes, manual técnico e do usuário. Potência de 200 watts. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 21 - 05 (CINCO) LANTERNAS CLÍNICAS;

Especificações: Lanterna clínica usada para melhorar a visibilidade em consultas e emergências, material de confecção em alumínio, lâmpada de LED, possuir botão Liga/Desliga, funcionar com 2 (duas) pilhas pequenas AA de 1,5 V e estojo para acomodação e transporte. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 22 - 02 (DOIS) LARINGOSCÓPIOS ADULTO;

Especificações: Laringoscópio adulto, visualizador de laringe, equipamento de engate rápido para uso de procedimentos de emergência e anestesia que necessitem de acesso as vias aéreas contendo no mínimo 4 lâminas de aço inox. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 23 - 02 (DOIS) LARINGOSCÓPIOS INFANTIL;

Especificações: Laringoscópio infantil, visualizador de laringe, equipamento de engate rápido para uso de procedimentos de emergência e anestesia que necessitem de acesso as vias aéreas contendo no mínimo 3 lâminas de aço inox. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 24 - 05 (CINCO) MESAS DE EXAMES CLÍNICOS;

Especificações: Mesa de exame clínico em aço inoxidável, posição do leito móvel, gabinete com portas e gavetas, suporte para papel, medidas aproximadas: 2,00 x 0,95 x 0,60 m (LxAxP), leito em madeira estofado revestido em courvin com espuma de 5 cm de espessura, possuir proteção de borracha sintética nas pontas dos pés. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 25 - 02 (DOIS) NEBULIZADORES PORTÁTIL;

Especificações: Inalador portátil, possuir copo dosador, suporte para copo dosador sem desconectar a mangueira, máscaras anatômicas e atóxicas, motor:1/10Hp, compressor tipo pistão oscilante, lubrificação: isenta de óleo, pressão máxima: 33psi, voltagem: bivolt (chaves seletora), registrado na ANVISA. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 26 - 02 (DOIS) OFTALMOSCÓPIOS DIRETO;

Especificações: Oftalmoscópio utilizado para realização de exames não evasivos para auxiliar a visualização dos vasos oculares e retina, confeccionado em aço inox ou alumínio polido anodizado, para uso com pilhas recarregáveis, cabeçote em material metálico ou termoplástico de alta resistência, capacidade de ajuste de foco dinâmico de -20 a +20, iluminação halogena direta, mínimo de 4 tipos de abertura e 40 lentes, circulo grande, pequeno, semicírculo e livre de vermelho, possuir dispositivo protetor contra infiltração de poeira. Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado, lâmpada sobressalente e estojo para armazenamento. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 27 - 03 (TRÊS) OTOSCÓPIOS;

Especificações: Otoscópio, específico para exame de ouvido, composto de fibra óptica com no mínimo 10 (dez) espéculos reusáveis, cabo com botão Liga/Desliga, presilha em aço inoxidável, estojo para acondicionamento e transporte, funcionamento por bateria recarregável. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 28 - 01 (UM) OXÍMETRO DE PULSO;

Especificações: Oxímetro de pulso, compacto, portátil de dedo, tipo clip ônix peso 28g sem pilhas, com visor led, informar o nível de a bateria painel apresentar Sp02, Fc e barra de intensidade do pulso, desligamento automático após retirar o dedo, saturação de oxigênio PM. Frequência Cardíaca em Batimentos por minuto; Especificações técnicas: Sp02 0 á 100 % faixa de pulso 30 á 240 % alimentação 2 pilhas alcalinas AAA, Consumo de energia - < 30 mA, Resolução Sp02 +/- 1% - Fc +/- 1 bpm. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

LOTE 29 - 04 (QUATRO) SELADORAS;

Especificações: Seladora de embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outras, acionamento por alavanca, aplicação grau cirúrgico, largura de selagem de no 
mínimo 10 mm, comprimento de selagem de no mínimo 30 mm, tipo de mesa, guilhotina acoplada, porta rolo embutido, bivolt, controle de temperatura digital. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

OBSERVAÇÃO: Os materiais ora licitados deverão ser entregues na Secretaria de Saúde Municipal, situado na Rua General Osório, 843 - (1º Andar). As despesas de frete correrão por conta da Empresa Licitante vencedora.

2. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO:

Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que estiverem credenciadas junto ao Portal de Compras Banrisul.

3. CREDENCIAMENTO:

3.1. O credenciamento dos Licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, à CELIC, à PROCERGS ou ao BANRISUL responsabilidade por eventuais danos causados por uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.4. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à Seção de Cadastro da CELIC, para imediato bloqueio de acesso.

4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

4.1 – Encerrada a fase de disputa caberá a Empresa Licitante vencedora apresentar os seguintes documentos, sob pena de inabilitação:

- Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de documento de eleição de seus Administradores.

c) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

d) Prova de Regularidade para com as Fazendas Municipal, Estadual, Federal e Quanto a dívida da União, sendo a Municipal do local da Sede do Licitante.  As Certidões Municipais que não constarem o prazo de validade, somente serão consideradas, se expedidas dentro de trinta (30) dias de antecedência da abertura das Propostas;

e) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

f) Prova de Regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);

g) Prova de Regularidade junto a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);

h) Declaração firmada por contador ou Técnico Contábil, de que a licitante é beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014 (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte);

i) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da sede da Pessoa Jurídica (válida se expedida dentro de 90 dias antes da abertura das Propostas).

j) Comprovação de Registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) dos itens ofertados, exceto os que encontram-se isentos de registro.

k) DECLARAÇÃO firmada pela própria proponente de que não foi declarada INIDÔNEA por nenhum órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera (conforme modelo Anexo II).

l) Certidão da DRT (Delegacia Regional do Trabalho) ou Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo no Anexo III.

5. HABILITAÇÃO:

5.1. Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta e/ou lance deverá encaminhar, via fax, no prazo máximo de 2 (duas) horas, após encerrada a disputa, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da sessão do Pregão os documentos relacionados no item 4 acima.

5.2. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em cópia autenticada por cartório competente, por servidor da Administração, publicação em órgão da Imprensa Oficial ou com original para que se proceda à autenticação.

6. PROPOSTA:

6.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras a sua proposta e lances.

6.2. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de inobservância de qualquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.3. A Proposta de Preços deverá consignar expressamente, o valor unitário e total do lote ofertado, em moeda nacional (R$), fazendo constar ainda a marca dos produtos ofertados e prazo de garantia. Nos preços deverão estar contempladas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, toda e qualquer despesa que venha a incidir sobre o preço dos produtos.

6.4. O valor unitário de cada lote será considerado para a fase de lances.

6.5. A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

6.6. As propostas deverão atender integralmente o Termo de Referência – Anexo I, deste Edital.

6.7. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores unitários de cada lote constante nos preços ofertados, devendo o valor constar no máximo duas casas decimais após a vírgula.

6.8. Prazo de entrega do material, não superior a 15 (quinze) dias após a convocação.

OBS.: Os materiais ora licitados deverão ser entregues na Secretaria de Saúde Municipal, situado na Rua General Osório, 843 - (1º Andar). As despesas de frete correrão as expensas da Empresa Licitante vencedora.

6.9. Não serão aceitos preços com mais de dois dígitos após a vírgula para o valor do lote, sendo a proposta desclassificada quanto ao respectivo item.

#### 6.10. Indicar o prazo de garantia contra defeitos de fabricação, obedecendo ao estabelecido em cada item, a contar da entrega dos produtos.

#### 7 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, com a divulgação das propostas de preço recebidas, as quais devem estar em perfeita consonância com o Termo de Referência - Anexo I, deste Edital.

7.2. Incumbirá aos Licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão e a responsabilidade pelos ônus decorrentes da perda de negócios pela inobservância das mensagens emitidas pelo sistema ou em razão de desconexão.

7.3. Os Licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro.

7.4 Será considerada aceitável a proposta que:

a) atenda a todos os termos deste Edital;

b) contenha preço compatível com os praticados no mercado.

7.4.1 Constatada a existência de proposta(s) inexequível(eis) o Pregoeiro excluirá o Licitante da etapa de lances.

7.5. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por meio do provedor eletrônico.

7.6. Os Licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de lances, deverão oferecer lances sucessivos, com valores inferiores ao seu último lance registrado no sistema.

7.7. O registro de dois ou mais lances com mesmo valor, prevalecerá o lance recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor.

7.8. Durante a sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais Licitantes, sendo vedada a identificação do detentor do lance, conforme item 7.3 acima.

7.9. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá o período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.9.1. A sessão pública do Pregão só estará concluída após declarado o vencedor do certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos Licitantes manterem-se conectados ao sistema até o final desta etapa.

7.10. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao Licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação.

7.11. Em havendo desconexão entre o Pregoeiro e os demais Licitantes por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

7.12.  Caso haja desconexão do sistema para o Pregoeiro, na etapa de lances, e o sistema permanecer acessível aos Licitantes para recepção dos lances, quando possível a retomada do certame pelo Pregoeiro os atos até então praticados serão considerados válidos.

7.13. O Pregoeiro poderá suspender, cancelar ou reabrir a sessão pública a qualquer momento.

7.14. O Pregoeiro anunciará o Licitante de melhor lance, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

7.15. O Licitante detentor do melhor lance deverá encaminhar, no prazo de até 02 (duas) horas, à equipe de apoio do Pregoeiro, via e-mail licitação@cacapava.rs.gov.br, a documentação relacionada no item 4.

7.16. Em até 02 (dois) dias, contados do encaminhamento da documentação via fax ou e-mail, o Licitante deverá encaminhar os originais da documentação, bem como da proposta, devidamente assinada pelo representante legal, no seguinte endereço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

Rua Benjamin Constant, 686 – CEP 96.570-000

Setor de Licitações

7.20. Em sendo habilitado, o Licitante será considerado vencedor.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

8.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega dos materiais.

8.2. Para o caso de faturas incorretas, o Município terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para devolução à licitante vencedora, passando a contar novo prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a entrega da nova NOTA FISCAL/FATURA.

8.3. Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros fatos de responsabilidade da licitante vencedora que importem no prolongamento dos prazos previstos neste Edital e oferecidos nas propostas.

8.4. Para as despesas decorrentes da presente Licitação, serão utilizados recursos através da seguinte Dotação Orçamentária: 10.02.10.122.0042.1.054 – 4.4.90.52 – Red. 7142 – Rec. 4931.

9. PENALIDADES:

9.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

c) multa de 05% (cinco por cento) sobre o valor da NOTA FISCAL/FATURA relativa ao fornecimento pelo descumprimento de disposição do Edital, cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato/Empenho, nos casos de inexecução parcial ou total, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto contratado.

e) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, conforme a seguinte gradação:

- Nos casos definidos no subitem 01 letra c acima, por 1 (um) ano.

- Nos casos definidos no subitem 02 letra d acima, por 2 (dois) anos.

f) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

§1º A multa dobrará em cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor atualizado do Contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos de qualquer valor que venham a ser causados ao erário público, e/ou rescisão.

§2º A licitante vencedora que, chamada a retirar a Nota de Empenho e/ ou assinar o Contrato, não comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado para o fornecimento objeto da licitação, podendo o Município convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, ficando a licitante sujeita às penalidades previstas nesta Clausula.

9.2 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

- - RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, aquele que não se manifestar em até 02 (dois) dias úteis, antes da data prevista para a abertura da sessão do Pregão, apontado as falhas e irregularidades que o viciaram.

10.2. Dos demais atos relacionados com o Pregão, ao final da sessão pública, qualquer Licitante poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, expondo a síntese de suas razões, em formulário eletrônico específico, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

10.3. A falta de manifestação, conforme acima especificado, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto ao vencedor.

10.4. Não serão aceitos como recursos as alegações que não se relacionem às razões indicadas pelo Licitante recorrente na sessão pública.

10.5. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.6. Os autos deste Processo permanecerão franqueados aos interessados, junto ao Setor de Licitações.

10.7. A apresentação de impugnação ou recurso, após o prazo estipulado no subitem anterior, receberá tratamento de mera informação.

- - DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital deverão ser dirigidas por escrito ao Pregoeiro, através do e-mail licitacao@farrapo.com.br ou licitacao@cacapava.rs.gov.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para a abertura da sessão pública ou através do Fone (55) 3281 2463, ramal 213.

11.2. Nenhuma indenização será devida ao Licitante pela apresentação de documentação ou proposta relativa a esta Licitação.

11.3. Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

11.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

11.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os Licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

11.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos Licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.

11.7. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

11.8. A participação nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste Edital.

11.9. A apresentação da proposta será a evidência de que o Licitante examinou e aceitou completamente as normas desta Licitação, e que obteve do Município todos os esclarecimentos satisfatórios à sua confecção, inclusive referente às normas, instruções e regulamentos necessários.

11.10. O Termo de Referência – Anexo I, a Declaração de Inidoneidade – Anexo II e a Declaração de que não emprega menor – Anexo III são partes integrantes deste Edital.

Caçapava do Sul, 29 de Maio de 2017.

GIOVANI AMESTOY DA SILVA,

Prefeito Municipal.

EDITAL Nº 2595/2017

PREGÃO Nº 3272017

ANEXO I

## TERMO DE REFERÊNCIA

Início da Sessão de Disputa: 14/06/2017 – 09:30 horas

Local: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul – e-mail: licitacao@farrapo.com.br ou licitacao@cacapava.rs.gov.br

- -  OBJETO:

O presente termo tem por objeto quantificar, especificar e definir algumas condições para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, dentro das seguintes especificações e características:

| Lote | Objeto | Fornecimento | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | AUTOCLAVE, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 02 |  |  |
| 02 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 06 |  |  |
| 03 | BALANÇ ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 05 |  |  |
| 04 | CADEIRAS DE RODAS, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 02 |  |  |
| 05 | CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 01 |  |  |
| 06 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 01 |  |  |
| 07 | CARRO DE CURATIVO, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 03 |  |  |
| 08 | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 01 |  |  |
| 09 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, conforme Edital. Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 01 |  |  |
| 10 | CILINDRO DE GAS MEDICINAL, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 02 |  |  |
| 11 | COLPOSCÓPIO, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 02 |  |  |
| 12 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 01 |  |  |
| 13 | DERMATOSCÓPIO, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 02 |  |  |
| 14 | DETECTOR FETAL, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 02 |  |  |
| 15 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 10 |  |  |
| 16 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 05 |  |  |
| 17 | ESTETOSCÓPIO ADULTO, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 04 |  |  |
| 18 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 02 |  |  |
| 19 | ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 01 |  |  |
| 20 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 03 |  |  |
| 21 | LANTERNA CLÍNICA, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 05 |  |  |
| 22 | LARINGOSCÓPIO ADULTO, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 02 |  |  |
| 23 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 02 |  |  |
| 24 | MESA DE EXAME CLÍNICO, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 05 |  |  |
| 25 | NEBULIZADOR PORTÁTIL, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 02 |  |  |
| 26 | OFTALMOSCÓPIO DIRETO, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 02 |  |  |
| 27 | OTOSCÓPIO, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 03 |  |  |
| 28 | OXÍMETRO DE PULSO, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 01 |  |  |
| 29 | SELADORA, conforme Edital Marca/modelo: ............................................ Prazo de Garantia: ....................................... | Unidade | 04 |  |  |

2 - FORMA DE PAGAMENTO:

2.1 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega dos materiais.

3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- 10.02.10.122.0042.1.054 – 4.4.90.52 – Red. 7142 – Rec. 4931.

4 - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

4.1 - Prazo de entrega do material, não superior a 15 (quinze) dias após a convocação, sendo que os materiais deverão ser entregues em sua totalidade, em uma única vez.

OBS.: Os materiais ora licitados deverão ser entregues na Secretaria de Saúde Municipal, situado na Rua General Osório, 843 - (1º Andar). As despesas de frete correrão as expensas da Empresa Licitante vencedora.

ELENILTON ILHA FLORES,

Setor de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 327/2017

## ANEXO II

### D E C L A R A Ç Ã O

A Empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) _____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, Edital nº 2595/2017, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N. 327/2017, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Caçapava do Sul, ............ de .....................................  de 2017.

#### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 327/2017

ANEXO III

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) ______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, Edital n° 2595/2017 , na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N. 327/2017, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Caçapava do Sul, ............ de .............................  de 2017.

#### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

EDITAL Nº 2595/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 327/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, torna público a todos os interessados e para fins de divulgação que HOMOLOGA a Ata de Julgamento do Edital nº 2595/2017 – Pregão Eletrônico nº 327/2017 (fls. 548 à 647), que trata da aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares, visando a estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica a Saúde e ADJUDICA as propostas declaradas vencedoras no referido Pregão.

Caçapava do Sul, 30 de junho de 2017.

GIOVANI AMESTOY DA SILVA,

Prefeito Municipal.