# SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

# Secretaria Municipal de Assistência Social

# PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL- MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL

Área

| REFORMA COZINHA ABRIGO BEM ME QUER |  | 40,00m² |
| --- | --- | --- |
| Endereço |  | Lote | Quadra | Setor |
| Rua João Farias de Oliveira Lima |  | 01 | 155 | 04 |

# MEMORIAL DESCRITIVO

#### GENERALIDADES

O presente memorial descritivo foi elaborado a fim de complementar o projeto arquitetônico, definindo materiais a serem utilizados, guiando e descrevendo os serviços necessários para a execução.

Por qualquer omissão deste documento ou dos projetos em anexo, prevalecerá o uso das recomendações técnicas feitas pelas Normas e Especificações Brasileiras em vigor atualmente.

###### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

Não será necessário fazer a ligação das instalações provisórias, uma vez que a edificação é existente e possui as instalações adequadas para a execução da obra.

- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

Responsável técnico pela obra

A obra será administrada por profissional legalmente habilitado, e que deverá estar presentes em todas as fases importantes da execução.

Mestre de obras

O executante manterá, em obra, um mestre geral, que deverá estrar presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários.

- DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES:

Na cozinha na parede esquerda da entrada, será aberto um vão para porta para onde vai ser o deposito, e na parede direita da entrada vão 30x30 para o exaustor. Para tal remoção deverá ser escorada a parede, e refeita uma verga de concreto sobre onde será o vão.

Deverá ser aberto rasgos na parede e no piso para, colocação de fiação e canalização, especificado no projeto.

- CONSTRUÇÕES:

Na cozinha, deposito e lavanderia deverão ser totalmente refeitos, deverá ter seu piso e paredes substituído por piso cerâmico e lajotas cerâmicas branco e, na cozinha deverá ter um lavatório de coluna branca com torneira de mesa com sensor, uma pia de inox com duas cubas medias e torneira de mesa, e bancadas de inox.

Já no deposito será colocado uma porta de madeira e uma divisória leve, conforme especificado no projeto

As luminárias, cozinha e depósito, deverão ser substituídas por luminárias com lâmpadas fluorescentes, do tipo calha.

Tomadas, na cozinha e deposito, um interruptor no deposito, conforme projeto especifico.

Instalação hidráulica seguir conforme o projeto especifico, os pontos de agua e esgoto.

- LIMPEZA FINAL DA OBRA:

Todos os vestígios de obra deverão ser removidos antes da entrega da obra. A fiscalização da execução deverá inspecionar pra ver se tudo está de acordo com o descrito no presente memorial descritivo e na planilha orçamentária.

Caçapava do Sul, RS 09 de agosto de 2018

Anna Julia Monego – Arquiteto e Urbanista

CAU RS A 71912-9

______________________________________________

Giovani Amestoy

Prefeito