# SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

# Departamento Técnico de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo

- MEMORIAL DESCRITIVO

### OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE NO AREIÃO - BAIRRO FLORESTA

### LOCAL:	Rua João Faria de Oliveira Lima Silva, Setor 02 – Quadra 440 – Lote 01

### Bairro Floresta – Caçapava do Sul-RS

### APRESENTAÇÃO

Este memorial descritivo refere-se à execução de obras de Reforma e Implantação de Melhorias na Academia de Saúde ao ar Livre no Areião - Bairro Floresta, Setor 02, Quadra 440, Lote 01, nesta cidade.

As obras incluem a reforma de equipamentos, substituição de equipamentos avariados, pintura e instalação de placas de instrução de uso dos equipamentos.

### 1 - IMPLANTAÇÃO

### TERRENO

O local já possui uma academia implantada. Trata-se de uma área localizada no Areião do Parque Olímpico do Bairro Floresta, ao lado do campo de futebol.

### - PINTURA

### PINTURA SOBRE FERRO:

As estruturas dos equipamentos existentes e reformados deverão ter suas superfícies preliminarmente lixadas, recebendo logo após 01(uma) demão de fundo, tipo zarcão, aplicada a rolo ou pincel, executada em obra.

Posteriormente, deverão receber pintura com tinta esmalte acetinado, em 2(duas) ou mais demãos aplicadas a rolo ou pincel, executada em obra.

A cor dos equipamentos deverá ser mantida na mesma tonalidade dos existentes no local, inclusive nos equipamentos novos a serem substituídos.

As tintas a serem aplicadas deverão ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados e de acordo com instruções dos respectivos fabricantes. Deverão ser de primeira qualidade. As demãos de tinta deverão ser tantas quantas forem necessárias para ser obtido coloração uniforme e estável, para o necessário recobrimento.

Os equipamentos com pintura em fábrica deverão receber pintura com tratamento químico de superfície em 5 banhos seqüenciais, pintura eletrostática a pó em poliéster importado com resistência a exposição as condições climáticas.

As cores devem seguir o padrão existente no local ou alteradas após consultar à Fiscalização do contratante, para obter sua anuência e aprovação.

### – EQUIPAMENTOS

### 3.1 SITUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Durante vistoria no local, foi possível observar que os equipamentos listados acima foram implantados no local. Segue abaixo resumo da situação de cada equipamento:

| LAL 03 Twisth Triplo | substituir |
| --- | --- |
| LAL 08 Extensor Lombar duplo | pintura, parafusos e oleo |
| LAL 18 Abdominal Duplo | reparos e pintura |
| LAL 35 Esquiador Triplo | solda, oleo, parafusos e pintura |
| LAL 62 Jogo de Barras ao ar livre | reparos e pintura |
| LAL 54 Giro vertical com diagonal com volante | substituir |
| LAL 60 Bicicleta Tripla Cadeira | pedais, parafusos, oleo e pintura |
| LAL 15 Peitoral Duplo | puxador, parafuso, oleo, pintura |
| LAL 30 Placa Externa (aparelhos musculação) (2x1m) | reparos e pintura/adesivo |
| LAL 31 Placa Externa (exercício p/alongamento) (2x1m) | reparos e pintura/adesivo |
| DEF 03 Máquina puxada alta Apadef PNE | substituição parcial |
| DEF 07 Máquina Twist APADEF PNE | substituição parcial |
| DEF 11 Giro De Punho Triplo - PNE | pintura, oleo, parafusos, fixação concreto |
| LAL 57 Banco simples de ferro | reparos e pintura |
| MUL 2 Lixeira Dupla Aço 60L | reparos e pintura |

OBSERVAÇÕES:

- Todos os equipamentos existentes e substituídos deverão ser entregues com lubrificação, pintura, e em perfeito estado de funcionamento. - Os equipamentos substituídos deverão ser fixados no solo através de suporte metálico (grapa) chumbado em bloco de concreto fck = 20 Mpa, com profundidade mínima de 50cm. - A pintura dos equipamentos deve possuir acabamento siliconado e brilhante, resistente a intempéries.

LAL 03 MULTIEXERCITADOR

Equipamento Twisth Triplo para trabalhos de cintura.

Dimensões: 122 cm de altura, 184 cm de largura e comprimento.

LAL 08 EXTENSOR LOMBAR DUPLO

Aparelho para extensão lombar.

Dimensões: 130 cm de altura, 69 cm de largura e 119 cm de comprimento.

LAL 18 ABDOMINAL DUPLO

Aparelho abdominal duplo.

Dimensões: 65 cm de altura, 136 cm de largura e 158 cm de comprimento.

LAL 35 ESQUI TRIPLO

Equipamento para resistência aeróbica, auxilio no equilíbrio e coordenação motora dos membros inferiores.

Dimensões: 151 cm de altura, 207 cm de largura e 127 cm de comprimento.

LAL 62 JOGO DE BARRAS AO AR LIVRE

Equipamento para todo o tipo de alongamento.

Dimensões: 226 cm de altura, 010 cm de largura e 420 cm de comprimento.

LAL 54 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL COM VOLANTE

Equipamento para aumentar a mobilidade das articulações dos ombros e dos cotovelos.

Dimensões: 191 cm de altura, 119 cm de largura e 128 cm de comprimento.

LAL 60 BICICLETA TRIPLA CADEIRA

Equipamento para melhorar a flexibilidade dos membros inferiores, quadris e função cardiorespiratória.

Dimensões: 91 cm de altura, 228 cm de largura e 125 cm de comprimento.

LAL 15 PEITORAL DUPLO

Aparelho peitoral duplo para trabalhar força dos membros superiores.

Dimensões: 221 cm de altura, 73 cm de largura e 158 cm de comprimento.

LAL 30 PLACA PARA AR LIVRE (APARELHOS – EXERCÍCIOS DE MUSCULAÇÃO)

Apresenta exemplos da execução do exercício, disponibiliza espaço para inserir informações sobre saúde e demais orientações.

Dimensões: 198 cm x 10 cm x 180 cm.

LAL 31 PLACA PARA AR LIVRE (EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO)

Placa ilustrativa composta de base tubular de no mínimo 5” com altura de 1,80m. Placa com largura de 1,80m e altura de 1,00m, composta de papel adesivo com fotos ilustrativas impressas com tinta a lazer demonstrando os grupos musculares que cada aparelho trabalha e seus benefícios.

Dimensões: 198 cm x 10 cm x 180 cm.

DEF 03 MÁQUINA PUXADA ALTA APADEF PNE

Aparelho para trabalhar músculos: peitoral maior, bíceps, peitoral menor, romboides, supra espinhal, redondo maior, grande dorsal.

Dimensões: peso: 115kgs, altura: 190cm, largura: 123cm, comprimento: 145cm.

DEF 07 MÁQUINA TWIST APADEF PNE

Aparelho para trabalhar músculos: bíceps braquial, braquioradial, tríceps braquial, rotadores, reto abdômen, oblíquo externo, ancôneo, multifido, semiespinhal toracico abdomem.

Dimensões: peso: 110kgs, altura: 190cm, largura: 123cm, comprimento: 145cm.

DEF 11 GIRO DE PUNHO TRIPLO PNE

Aparelho para trabalhar músculos: pronador quadrado, supinador, extensão longo e curto do carpo, flexor radial do carpo, extensor longo do polegar.

Dimensões: peso: 28kgs, altura: 101cm, largura: 71cm, comprimento: 71cm.

LAL 57 BANCO SIMPLES DE FERRO

Estrutura: torres com tubos de aço carbono com 4” de diâmetro e 3mm de espessura, pegadas e articulações com tubos de 2” de diâmetro e 3mm de espessura, regulagens e ajustes com tubos oblongo 98x55 com 3mm de espessura. Serão reformados os bancos existentes e adquiridos 2 novos.

LAL 24 LIXEIRA DUPLA AÇO 60L

Estrutura: torres com tubos de aço carbono com 4” de diâmetro e 3mm de espessura, pegadas e articulações com tubos de 2” de diâmetro e 3mm de espessura, regulagens e ajustes com tubos oblongo 98x55 com 3mm de espessura. Serão reformadas as lixeiras existentes.

Caçapava do Sul, 25 de maio de 2023.

| _________________________ Helmesona de O. Santana Engª. Civil – CREA RS152843 | _________________________ Giovani Amestoy da Silva Prefeito Municipal |
| --- | --- |